Prosedyre reingjering/desinfeksjon av utstyr til medikamentforstøvar.

Mål:

Denne prosedyre skal sikre at medikamentforstøvar/nebulisator med tilhøyrande utstyr blir reingjort/desinfisert på ein slik måte at ein førebygg luftvegsinfeksjonar.

Generelt:

Medikamentforstøvar brukast til behandling av diverse luftvegslidingar. Medikament forordnast av lege, men kan administrerast av pleiepersonale og evt av brukaren sjølv. Det skal brukast: steril væske til forstøving, rein teknikk når medikamentet fyllast opp i kammeret Endose-pakning av medikamenta er anbefalt, brukast fleirdose-pakning, må restane lagrast etter produsentens anbefaling til neste gongs bruk, helst bør det kastast.

Med utstyr meiner vi: Innhalasjonsapparat, forstøverbeger, T-stykke, munnstykke, maske, reservoir tube, O2-slange. Utstyret er eingongs, men fleirgongs finnast.

Ansvar:

Det er leiar for institusjon som er ansvarleg for at utstyr er tilgjengeleg, og at personell har fått opplæring i prosedyren. I heimen får kvar brukar sitt utstyr via fastlege. Personale som utfører reingjering er ansvarleg for og fylgje prosedyre. Dersom pasienten utfører dette sjølv, er pasienten ansvarleg.

Gjennomføring:

- Handhygiene, før og etter prosedyre, hugs mellom ureint og reint arbeid (prosedyre for handhygiene)

- Hanskar, for å beskytte deg mot restar av sekret og anna søl (prosedyre for hanskebruk)

- Plastfrakk/stellefrakk, for å beskytte arbeidsdrakt. (prosedyre for personale)

- Eingongsutstyr: skal helst kastast etter bruk. Viss de veljar å bruke utstyret fleir gongar sjå reingjering av fleirgongsutstyr.

- Fleirgongsutstyr: dvs. utstyret frå og med forstøverbeger og inn til brukar, skylast i lunka vatn og lufttørkast mellom kvar bruk. Daglig reinhald med såpe og vatn.

  - O2 slange, skiftast 1 gong i veka, eller ved behov.

  - OBS! Dette utstyret er pasientbundet og skal kastast når brukar ikkje har trong for det meir.

- Innhalasjonsapparat reingjerast med mildt såpevatn 1 gong i veka, eller oftare ved synleg forureining.

- Etter avslutta behandling: Innhalasjonsapparat reingjerast og lagrast på eigna lager.

Ekstern referanse:

Handbok i smittevern for helseinstitusjonar i S&Fj