#### Suging i trakealtube

Mål:

Førebygge infeksjonar og fjerne slim/sekret frå nedre luftvegar

Bakgrunnsinformasjon

Fjerning av slim/sekret frå trachealtube med sugekateter.

- Sugekateter, sterilt eingongskateter, skal kastast etter kvar suging.

- Eingongs sugekolbe med lokk og slanger skiftast når den er full, eller ved behov.

- Fleirgongs sugekolbe skal desinfiserast i spyledekontaminator minst 1gang i døgnet. Lokket til kolben er eingongs dersom det ikkje toler desinfeksjon i dekontaminator.

- Sugeslange med mellomledd frå sugekolbe til sugekateter, skiftast dagleg.

- Slange frå sug til kolbe skiftast ved behov.

- Bolle med vatn for gjennomspyling av sugeslange skiftast dagleg og varmedesinfiseres.

Ansvar:

Leiar for tenesta har ansvar for at naudsynt utstyr er tilgjengeleg, og at pleiepersonell har fått nødvendig opplæring.

Pleiepersonalet som utfører suging, har ansvar for å fylgje prosedyra.

Indikasjon:

Suging skal gjennomførast ved behov etter individuell vurdering, men aldri sjeldnare enn morgon og kveld. Kontaminering av dei nedre luftvegane kan skje når ein sug i trakealkanyla. Det er difor viktig at rein prosedyren utførast

Gjennomføring:

Rein prosedyre:

Ved stell av stoma, tube, innerkanyle og suging skal det være rein prosedyre. Med rein prosedyre meir vi: Reine hanskar, reint vatn og varmedesinfisert utstyr. Det er lett å forureine hanskar som ligg i open boks, eks. boksen må ikkje stå på vasken eller steder kor det er lett å få søl/støv opp i den opne boksen. Rein vatn er rennande vatn frå springen i pasienten sitt rom/bad eller leilegheit. Er det påbod om koking av drikkevatn skal også vatn til denne prosedyra kokast.

Utstyr

- Sterile sugekateter med diameter tilpassa kanylestørrelse og kanyle

- Ventilasjonsbag evt. med oksygenkjelde

- Sug (veggsug eller vacumsug)

- Sugekolbe med slange

- Vatn til skylling av sugeslange

- Evt. munnbind

- Søppelspann

Metode:

- Informer pasienten om kva som skal skje

- Finn fram utstyret som nemnt over og plasser det lett tilgjengeleg

- Sjekk at suget er klart og at det fungerar. Trykket skal stige til innstilt trykknivå tilpasset den aktuelle pasient, men maksimalt til 200 mm Hg

  - Når suget ikkje verker - SJEKK

    - om kolben er full

    - om loket til sugekolben sit rett på

    - at alle slangar sit der dei skal (sjå bruksanvisning)

    - filteret – suget virke ikkje med fuktig filter

- Sjekk at Lærdalsbagen fungerar og kolbe til oksygen der dette er indisert

- Set eller legg pasienten i en bekvem stilling

- Arbeide rolig og observer pasienten nøye

- Fjerne kunstig nase eller respiratorslange frå kanylen

- Preoksygener og/eller hyperinflater der dette er indisert

- Opne innpakningen til sugekateteret og kople til sugeslangen

- Tilpass sugekateterets lengde til aktuell pasient og hald det sterilt heile tida

- Før kateteret raskt ned i tuben/kanylen utan at det appliserast sug

- Start suget og trekk suget forsiktig oppover

- Kontroller sekretmengde, farge og konsistens. Sug aldri lenger enn maksimalt 15 sek kvar gang, pga. fare for komplikasjonar som hypoxi, arytmi og BT-fall.

- Gjenta evt. sugeprosedyren med nytt kateter, men aldri meir enn totalt 3 gongar. Sug eventuelt i munn og svelg med nytt kateter.

- Vurder pasientens behov for oksygen og/eller ventilasjon med bag etter avslutta prosedyre

- Kople til kunstig nase eller respiratorslange

- Sug gjennom slangen med rent vatn, obs at ein ikkje forureinar vatnreservoaret.

- Steng av suget og henge den på plass

- Etterfyll utstyr

Referansar:

- Akseksen PE, Elstrøm P. Smittevern i helsetenesten. 2.utgave. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS; 2012; Kap.15 s163-171

- CDC. Guidlines for preventing Health-Care-Assosiated Pneuminia. Atlanta, USA.MMWR 2004;53:1-36

- FHI, Basale smittevernrutinar.

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/09.-basale-smittevernrutiner-i-hels/

- Fagprosedyrer. http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/?subject=243948

- Dybwik K. Respiratorbehandling-lærebok for sykepleiere. Oslo: Universitetsforlaget; 2006.

- Gastmeier P, geffers C. Prevention of ventilator-associated pneumonia;analysis of studies published since 2004. J Hosp Infect 2007;67:1-8